- MAŠINA ZA ETIKETIRANJE BOČICA LEK  tip E - 0185

1.  Prodajna cena: 3167 eur sa popustom 20%   2533.6 eur

Mašina je kompaktne strukture I sastoji se od: Mašina sa radnim delovima I mehanizmima: transportna traka, centralni deo sa pogonom, spiralni valjak za uvođenje bočica u rotacioni disk, rotacioni disk za transport bočica na poziciji etiketiranja, mehanizam za nanošenje lepka na etikete, mehanizam za skladištenje I lepljenje etiketa na bočice, vakuum glava za prihvat I transport etiketa, mehanizam za nanošenje serijskog broja, transportna traka sa sistemom valjaka za odvođenje etiketiranih bočica sa pozicije etiketiranja do prihvatnog stola za bočice, komandni orman sa upravljačkim prekidačima. Kapacitet mašine do 1400 bočica / čas.Proizvođač LEK Ljubljana, godina proizvodnje 1987.godina.

- MAŠINA ZA PUNJENJE I ZATAPANJE AMPULA STRUNCK tip AVR B04

2. Prodajna cena: 17800 eur sa popustom 20%   14200eur

Mašina je deo proizvodne opreme koju još čini I laminar STRUNCK. Na ovoj mašini se mogu puniti ampule prečnika od 9 do 24 mm I dužine od 60 do 160 mm. Opseg zapremine tečnosti koja se puni je od 0,1 do 30 ml. U procesu rada koriste se sledeći gasoviti fluidi: butan, kiseonik, komprimovani vazduh I azot. Kapacitet do 10 000 amp/h. Mašina je opremljena uređajem laminar flow koji obezbeđuje klasu vazduha 100 iznad mašine za punjenje. Proizvođač: H.Strunck, Nemačka.

- MAŠINA ZA PRANJE AMPULA STRUNCK & CO TIP RUR D07

3.  Prodajna cena: 6560 eur sa popustom 20%    5248eur

Mašina za pranje ampula poseduje pogonski mehanizam koji je sastavljen od glavnog pogonskog motora jednosmerne struje, sa reduktorom, kojim se pokreće mehanizam za vođenje ampula, sastavljen od bregova I poluga, I bubnja sa cevima za prskanje. Brzina obrtanja glavnog pogonskog motora se podešava promenom napona na rotoru. Napon na rotoru se reguliše pomoću potenciometra na upravljačkoj tabli. Pored glavnog pogonskog motora na mašini se nalazi I motor za pospešivanje ulaza ampula u dovodne kanale I pumpa za obezbeđivanje odgovarajućeg pritiska vode u cevima za prskanje. Pumpa se napaja recirkulisanom vodom iz zagrejane kupke. Pre no što dođe do pumpe voda se filtrira kroz ( regerativnu filter sveću od 18 µm ). Mašina se napaja komprimovanim vazduhom I prečišćenom vodom koji se koriste pri čišćenju ampula. Kapacitet do 5000 kom/h. Prečnik tela ampula: 8 – 23 mm, dužina tela ampula:  40 – 140 mm. Proizvođač: Strunck, Nemačka.

.

- MAŠINA ZA PRANJE AMPULA STRUNCK & CO TIP RUR D07

4. Početna prodajna cena: 6090 eur sa popustom 20%   4872eur

Mašina za pranje ampula poseduje pogonski mehanizam koji je sastavljen od glavnog pogonskog motora jednosmerne struje, sa reduktorom, kojim se pokreće mehanizam za vođenje ampula, sastavljen od bregova I poluga, I bubnja sa cevima za prskanje. Brzina obrtanja glavnog pogonskog motora se podešava promenom napona na rotoru. Napon na rotoru se reguliše pomoću potenciometra na upravljačkoj tabli. Pored glavnog pogonskog motora na mašini se nalazi I motor za pospešivanje ulaza ampula u dovodne kanale I pumpa za obezbeđivanje odgovarajućeg pritiska vode u cevima za prskanje. Pumpa se napaja recirkulisanom vodom iz zagrejane kupke. Pre no što dođe do pumpe voda se filtrira kroz ( regerativnu filter sveću od 18 µm ). Mašina se napaja komprimovanim vazduhom I prečišćenom vodom koji se koriste pri čišćenju ampula. Kapacitet do 5000 kom/h. Prečnik tela ampula: 8 – 23 mm, dužina tela ampula:  40 – 140 mm. Proizvođač: Strunck, Nemačka.

- MAŠINA ZA PUNJENJE I ZATVARANJE BOČICA ZANASI NIGRIS S.P.A. TIP SPS/2

5.Prodajna cena: 9882 eur sa popustom 20%   7905.6eur

Mašina služi za frikciono doziranje u 2 doze tečnih medicinskih proizvoda u staklene flašice, zatvaranje istih sa gumenim zatvaračima I kompletno zatvaranje sa aluminijumskim kapicama ( pertlovanjem ). Mašina se sastoji iz sledećih delova: postolje mašine, organi transporta, grupa za punjenje, snabdevanje zatvaračima I grupa za zatvaranje, snabdevanje kapicama I grupa za zatvaranje, grupa senzora. Mašina je opremljena laminar flow uređajima koji obezbeđuju klasu čistoće vazduha 100.Prečnik bočice: 13 - 50 mm. Visina bočice: 6 – 40 mm. Kapacitet mašine do 720  bočica/čas. Proizvođač: Zanasi Nigris SPA, Italija.

- MAŠINA ZA ETIKETIRANJE AMPULA/BOČICA STRUNCK TIP EMM A-01

6. Prodajna cena: 900 eura sa popustom 20%   720eur

Mašina za etiketiranje ampula/bočica je čvrste, kompaktne strukture pokrivena površinama od nerđajućeg čelika. Rad mašine baziran je na ugrađenim efektorima, inicijatorima, magnetima, mehanički osetljivim elementima i upravljačkim ekscentrima.Posudice ( ampule/bočice ) koje se stavljaju u koso postavljeni prihvani magacin i koji se tokom rada mašine stalno dopunjuje, preuzimaju se od strane ulaznog puža i predaju valjku za umetanje u rotacionu ploču koja ih dovodi u poziciju za nanošenje etiketa pomoću oscilujuće vakuum glave. Mašina radi sa papirnim etiketama ( nesamolepljive ).  Dimenzije ampula/bočica: prečnik Ø10 – 23 mm, visina: 22 – 130 mm. Kapacitet: do 3000  ampula/bočica/h. Proizvođač: H. Strunck, Nemačka.

7. MAŠINA ZA KARTONSKO PAKOVANJE IWKA tip KK 1.3

7.  Prodajna cena: 3700 eur sa popustom 20%   2960eur

Mašina služi za pakovanje tuba u kutije. Tube dolaze transportnom trakom I pri uočavanju tube sensor daje komandu vakuum sisaljkama da preuzmu složivu kutiju iz magacina. Sklop mehanizama vrši formiranje kutije, zatvara zadnju kalpnu, kuca serijski broj na prednjoj klapni, ubacuje tubu u kutiju I zatvara prednju klapnu. Mašina se može opremiti I sa uređajem za savijanje uputstava GUK koji se sinhronizuje sa radom mašine I obezbeđuje prisustvo uputstva u svakoj spakovanoj kutiji sa tubom. Kapacitet mašine je oko 5000 kutija/h. Proizvođač: IWKA, Nemačka. Godina proizvodnje 1977. Godina.

8. AUTOMAT ZA PAKOVANJE KESICA UNIVERSAL PACK Tip Pack N.V.

8.Prodajna cena: 8103 eur sa popustom 20%   6482.4eur

Mašina za punjenje I pakovanje gela u kesice se zasniva na jednostavnim principima I velikim unčinkom. Istovremeno se vrši doziranje u 4 reda kesica. Dimenzija kesice 62 x 98 mm, zapremina 16 g.Proizvođač: Universal Pack, Italija.

9.SUVI STERILIZATOR LYTZEN TIP E 2 m3

9.  Prodajna cena: 5780 eur sa popustom 20%   4624eur

Prolazni suvi sterilizator sa dvokrilnim vratima, šaržnog tipa. Cirkulacija vazduha se vrši ventilatorom postavljenim centralno, neposredno iznad radnog prostora aparata. Zagrevanje vazduha se vrši cevastim električnim grejačima, postavljenim radijalno oko cirkulacionog ventilatora. Hlađenje se vrši pomoću cevastih orebrenih izmenjivača toplote postavljenih na ulazu u bočne kanale za distribuciju vazduha. Proizvođač: Lytzen, Kapacitet 2 m3   Temperatura do 300°C.

- SUVI STERILIZATOR LYTZEN TIP E 2 m3

10. Prodajna cena: 5780 eur sa popustom 20%   4624eur

Prolazni suvi sterilizator sa dvokrilnim vratima, šaržnog tipa. Cirkulacija vazduha se vrši ventilatorom postavljenim centralno, neposredno iznad radnog prostora aparata. Zagrevanje vazduha se vrši cevastim električnim grejačima, postavljenim radijalno oko cirkulacionog ventilatora. Hlađenje se vrši pomoću cevastih orebrenih izmenjivača toplote postavljenih na ulazu u bočne kanale za distribuciju vazduha. Proizvođač: Lytzen, Kapacitet 2 m3   .Temperatura do 300°C.

- GRANULATOR VIANI TIP EV500

11. Prodajna cena: 7660 eur sa popustom 20% 6128 eur

Rotacioni granulator služi za granulaciju mase kroz adekvatna sita. Uređaj proizveden 1989.godine, proizvođač: Viani, Italija.

- MAŠINA ZA PRANJE BURADI BOHLE TIP PRU 300

12. Prodajna cena: 6731 eur sa popustom 20% 5384.8eur

Industrijska mašina za pranje procesnih buradi u farmaceutskoj i hemijskoj industriji.

Proizvođač: Bohle, Nemačka. Godina proizvodnje: 1998.godina.

- MAŠINA ZA STRIP PAKOVANJE SIEBLER TIP HM 1/290

13. Prodajna cena:21600 eur sa popustom 20%  17280eur

Mašina je predviđena za pakovanje tableta u alu ili celofansku foliju, formirajući stripove čije se dimenzije po dužini mogu menjati zavisno od želje korisnika.Mašina je savremene konstrukcije, omogućava lak rad operaterima I jednostavno održavanje.Proizvođač: Piepenbrock Siebler, godina proizuvodnje 1994

- AUTOMATSKA MAŠINA ZA PUNJENJE PRAŠKOM BAUSCH + STRÖBEL TIP SPM 1010

14. Prodajna cena:12819 eur sa popustom 20%      10255,2eur

Potpuno automatska mašina za doziranje praha kroz granulate u bočice. Brzina mašine zavisi od vrste granulata I veličine bočice. Mašina je dizajnirana da radi u liniji sa ulaznom I izlaznom trakom. Sastavni deo mašine: vaga za proveru mase punjenja.Proizvođač: Bausch + Ströbel, Austrija Godina proizvodnje: 1997.godina.

- UNIVERZALNA MAŠINA ZA ZATVARANJE PVC ZAPUŠAČIMA tip GU 8

15.Prodajna cena: 2297 eur sa popustom 20%  1837,6eur

Mašina za zatvaranje bočica vertikalne je konstrukcije i služi za kompletno zatvaranje pvc zatvaračima. Bočice se preko pokretne trake dovode  na kružno ( zvezdasto ) postolje, a zatvaranje se vrši obrtnom glavom za fiksiranje koja se spuša prema postolju. Zapremina bočice: 125 - 200 ml. Kapacitet do 1000 bočica /h.Proizvođač: Zanasi, Italija